## Slide 1
CINÉTICA QUÍMICA E CÁLCULO DE REATORES I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ENGENHARIA QUÍMICA
Prof. Priscila Pereira Silva
priscila.silva@uftm.edu.br
2020

## Slide 2: AULA 02
EXTENSÃO DA REAÇÃO

## Slide 3: Extensão da Reação
1 – Grau de avanço (): Também chamada de coordenada da reação, grau de reação, extensão da reação e variável de progresso.
Essa variável caracteriza a extensão ou o grau na qual a reação ocorreu
Utilizada principalmente em múltiplas reações
De forma geral, encontra-se as frações molares de cada espécie presentes no sistema:
Grau de Avanço
Conversão
i (reagentes) < 0
i (produtos) > 0

## Slide 4
Exemplo 01:
Para um sistema no qual ocorre a seguinte reação: CH4 + H2O  CO + 3H2 admita que estejam presentes inicialmente 2 mols de CH4, 1mol de H2O, 1mol de CO e 4 mols de H2. Determine expressões para as frações molares yi como funções de 

## Slide 5
Exemplo 02:
Considere um vaso que contenha inicialmente somente n0 mols de vapor d’água. Se houver a decomposição de acordo com a reação: H2O  H2 + ½ H2O, determine expressões para as frações molares de cada espécie química e a fração decomposta do vapor d’água.

## Slide 6
Importante:
A extensão da reação () é definida como:
O conceito de extensão da reação pode ser aplicado em sistemas abertos em estado estacionário, em uma segunda forma, através da consideração das vazões nas quais as várias espécies são alimentadas e retirados do sistema, em vez de considerar os números de mols alimentados e retirados em um intervalo de tempo.
i (reagentes) < 0
i (produtos) > 0
Ni (reagentes) < 0
Ni (produtos) >0

## Slide 7
Exemplo 03 (a):
A reação de hidrólise do tiofeno: C4H4S + 4 H2  C4H10 + H2S, ocorre a uma pressão total de aproximadamente 1 atm e 250°C sobre um catalisador sólido contendo cobalto e molibdênio. Suponha que os dados abaixo foram obtidos:
Dados da planta piloto para teste do catalisador |  | 
Espécies | Mols (in) | Mols (out)
C4H4S | 75,3 | 5,3
H2 | 410,9 | 145,9
C4H10 | 20,1 | 75,1
H2S | 25,7 | 95,7
Esta reação está realmente acontecendo nesse sistema?

## Slide 8
Dados da planta piloto para teste do catalisador |  | 
Espécies | Mols (in) | Mols (out)
C4H4S | 75,3 | 5,3
H2 | 410,9 | 145,9
C4H10 | 20,1 | 75,1
H2S | 25,7 | 95,7

## Slide 9
Se o comportamento do sistema real não pode ser descrito por uma reação estequimetricamente simples, provavelmente mais de uma reação esteja ocorrendo.

## Slide 10
Exemplo 03 (b):
Suponha que as duas reações a seguir ocorram na planta – piloto da hidrogenólise do tiofeno:
C4H4S + 3 H2  C4H8 + H2S
C4H8 + H2  C4H10
Os dados da planta piloto são estequiometricamente consistentes com estas reações?

## Slide 11
C4H4S + 3 H2  C4H8 + H2S
C4H8 + H2  C4H10
Esses cálculos mostram que os dados fornecidos, provavelmente são consistentes com a hipótese de que as reações acima são as únicas que ocorrem

## Slide 12
Exemplo 03 (c):
Considerando que as duas reações anteriores ocorrem no sistema, qual a quantidade de buteno (C4H8) que deveria ser encontrada no efluente da planta piloto?
Assim, não havendo buteno na alimentação do reator, esperamos identificar 15 mols de C4H8 na corrente de saída do reator

## Slide 13
Exercício:
Considere um sistema no qual as seguintes reações ocorrem:
CH4 + H2O  CO + 3 H2 (1)
CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 (2)
Se estiverem presentes inicialmente 2 mols de CH4 e 3 mols de H2O, determine expressões para os Yi como funções de 1 e 2
1° maneira:

## Slide 14
CH4 + H2O  CO + 3 H2 (1)
CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 (2)

## Slide 15
CH4 + H2O  CO + 3 H2 (1)
CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 (2)

## Slide 16: EXERCÍCIOS

## Slide 17: obrigada