## Slide 1
CINÉTICA QUÍMICA E CÁLCULO DE REATORES I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ENGENHARIA QUÍMICA
Prof. Priscila Pereira Silva
priscila.silva@uftm.edu.br
2020

## Slide 2: AULA 05
Exercícios

## Slide 3
Exercício 01:
Produção de óxido de etileno a partir de etileno e O2 ocorre segundo a reação:
C2H4 + ½ O2  C2H4O
O reator deverá operar a 270°C e 1,5 atm. Devido a elevada temperatura do processo, a seguinte reação secundária oxida o etileno:
C2H4 + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O
Alimentação: 5% mol de etileno
95% mol de air
Espera-se converter 50% do etileno a óxido de etileno e 40% a CO2 e H2O. Calcule a composição na saída do reator.

## Slide 4
Então: Base de Cálculo: Alimentação: 1 mol de etileno
1 mol ------5%
X ----------95%
X=19 mols de air
19 mols de air--------100%
Y ----------------21% O2
Y=3,99 mols de O2
Assim, teremos 15,01 mols de N2

## Slide 5
Espécie | Início | Reação 1 | Reação 2 | Final
C2H4 | 1 | -X1 | -X2 | 1-X1-X2=1-0,5-0,4=0,1
C2H4O | --- | X1 | --- | X1=0,5
H2O | --- | --- | 2X2 | 2X2=2.(0,4)=0,8
CO2 | --- | --- | 2X2 | 2X2=2.(0,4)=0,8
N2 | 15,01 | --- | --- | 15,01
O2 | 3,99 | -1/2 X1 | -3X2 | 3,99-(1/2X1 )-(3X2)=3,99-(0,5.0,5)-(3.0,4)=2,54
C2H4 + ½ O2  C2H4O (X1)
C2H4 + 3 O2  2 CO2 + 2 H2O (X2)
NT= 19,75

## Slide 6
Exercício 2: O íon I- é oxidado pelo peróxido de hidrogênio H2O2 em ambiente ácido a íon I3-
3I- + H2O2 + 2H+  I3- + 2H2O
Uma série de experimentos foi conduzida para determinar a velocidade inicial de formação do I3-, com valores das concentrações iniciais dos diversos reagentes. Determine a ordem de reação em relação aos três reagentes e o valor numérico da constante cinética K. Os dados experimentais obtidos são reportados na tabela abaixo
Experimento | CI- (mol.L-1) | CH2O2 (mol.L-1) | CH+ (mol.L-1) | ro (mol.L-1.s-1)
1 | 0,010 | 0,010 | 0,00050 | 1,15.10-6
2 | 0,010 | 0,020 | 0,00050 | 2,30.10-6
3 | 0,020 | 0,010 | 0,00050 | 2,30.10-6
4 | 0,010 | 0,010 | 0,0010 | 1,15.10-6

## Slide 9
Exercício 3: A reação em fase gasosa
A + 1/2B C
É conduzida de forma isotérmica. A alimentação é composta por 60% de A e 40% de B em base molar, a uma pressão igual a 10,2 atm e 250°C.
a) Construa a tabela completa dessa reação.
b)Calcule a concentração de cada composto envolvido quando a conversão de A é de 40%
c) Calcule a concentração de cada composto envolvido quando a conversão de B é de 50%

## Slide 14: obrigada