## Slide 1
CINÉTICA QUÍMICA E CÁLCULO DE REATORES I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ENGENHARIA QUÍMICA
Prof. Priscila Pereira Silva
priscila.silva@uftm.edu.br
2020

## Slide 2: AULA 06
Equação de Arrhenius

## Slide 3
Variação da constante de equilíbrio com a temperatura:
K=f(T)
Pela equação de Arrhenius: K= A.exp(-Ea/RT)
A: Fator pré-exponencial
Ea: Energia de Ativação
R: Constante dos gases ideais
T: Temperatura Absoluta

## Slide 4
A partir da obtenção do K em uma determinada temperatura (T1), poderemos encontrar em outra temperatura (T2)
-
MUITO IMPORTANTE

## Slide 5
Exercício 1: Uma reação do tipo –rA=KCa2 foi realizada entre temperaturas de 20 a 80°C e K foi medida:
K (L/mol.s) | 0,0001 | 0,000335 | 0,00141 | 0,00306 | 0,00813 | 0,0211 | 0,0501
T(°C) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Y
ax
b
Y= ax + b

## Slide 6
Assim, nesse exercício: Y=lnK; X=1/T sendo T em K
K (L/mol.s) | 0,0001 | 0,000335 | 0,00141 | 0,00306 | 0,00813 | 0,0211 | 0,0501
Ln K | -9,21 | -8,00 | -6,56 | -5,79 | -4,81 | -3,86 | -2,99
T(°C) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
T (K) | 293,15 | 303,15 | 313,15 | 323,15 | 333,15 | 343,15 | 353,15
1/T | 3,41.10-3 | 3,30.10-3 | 3,19.10-3 | 3,09.10-3 | 3,0.10-3 | 2,91.10-3 | 2,83.10-3
Calculadora: Linearização: y = -10599 X + 27,01 R2=0,997
-Ea/R = -10599
Ea = 10599 . (8,3144 J/mol.K)
Ea = 88124,33 J/mol
Ea = 88 Kj

## Slide 7
Exercício 2: A energia de ativação de certa reação é de 9,32 . 104 J.Mol-1, temperatura de 27°C e constante cinética igual a 1,25 . 10-2 L.mol-1.s-1.
Calcule a constante cinética a 127°C
A que temperatura K é 3,50 . 10-2 mol.L-1.s-1.
Dados: R=8,314 J/mol.K

## Slide 8
b) A que temperatura K é 3,50 . 10-2 mol.L-1.s-1.

## Slide 9: obrigada